## Slide 1: SIMBOL-SIMBOL KOMPONEN
OLEH: SARJIYANA

## Slide 2: Simbol dan Uraian Komponen
Pengembangan sistem pneumatic sangat dibantu adanya pendekatan yang seragam mengenai gambar dari elemen dan rangkaian. Simbol dan tiap elemen harus mencirikan
Fungsi
Metode pengaktifan dan pengembalian
Jumlah lubang
Jumlah posisi kontak
Prinsip kerja secara umum
Gambaran sederhana dari aliran sinyal

## Slide 3
Simbol tidak menjelaskan ciri-ciri
Ukuran atau dimensi komponen
Metode konstruksinya atau biaya
Disain arah dari saluran
Detail fisik komponen
Jenis sambungan-sambungan

## Slide 4: Simbol dari pengadaan udara bertekanan
Pasokan
Kompresor | Dengan kapasitas tetap | 
Tangki udara |  | 

## Slide 5
Peralatan pelayanan
Filter | Separasi dan filtrasi partikel | 
Pemisah air | Pemisah air parsial | 
Pelumas | Jumlah terukur dari oli yang melalui aliran fluida | 
Pengaturan tekanan | relief valve | 

## Slide 6
Simbol kombinasi
Unit pelayanan udara | Filter Pengatur tekanan Alat ukur Pelumas | 
 | Penyederhanaan unit pelayanan udara | 
Sumber tekanan |  | 

## Slide 7
Katup Kontrol arah: pembentukan simbol
Posisi pensaklaran katup diwakili oleh kotak | 
Jumlah kotak menunjukkan jumlah posisi pensaklaran katup | 
Garis penunjukkan lintasan aliran panah menunjukkan arah aliran | 
Posisi tutup ditunjukkan dalam kotak oleh garis blok | 
Sambungan (saluran masukan dan keluaran) ditunjukkan oleh garis diluar kotak dan digambar pada posisi awal | 

## Slide 8
Katup kontrol arah: saluran dan posisi
Katup kontrol arah 2/2 | 
Katup kontrol arah 3/2 normal tertutup | 
Katup kontrol arah 3/2 normal terbuka | 
Katup kontrol 4/2 | 
Katup kontrol arah 5/2 | 
Katup kontrol arah 5/3 posisi tengah tertutup | 

## Slide 9
Sistem penomoran yang digunakan untuk menandai Katup Kontrol Arah sesuai DIN ISO 5599 (Draft)
Lubang/sambungan | DIN ISO 5599 | Sistem huruf
Lubang tekanan (input) | 1 | P
Lubang pembuangan | 3 | R (katup 3/2)
Lubang pembuangan | 5,3 | R,S (katup 5/2)
Keluaran (kerja) | 2,4 | A,B
Saluran pengaktifan |  | 
Membuka aliran 1 ke 2 | 12 | Z (katup 3/2)
Membuka aliran 1 ke 2 | 12 | Y (katup 5/2)
Membuka aliran 1 ke 4 | 14 | Z (katup 5/2)
Menutup aliran | 10 | Y,Z
Pilot udara tambahan | 81,91 | Pz

## Slide 10
Beberapa contoh dari penamaan katup

## Slide 11
Metode aktuasi
Mekanikal | 
Operasi manual | 
Tombol | 
Operasi tuas | 
Operasi tuas deten | 
Pedal kaki | 
Pegas kembali | 
Pegas tengah | 
Operasi rol | 
Operasi rol idle | 

## Slide 12
Pneumatik | 
Aktuasi langsung pneumatik | 
Aktuasi tak langsung Pneumatik (pilot) | 
Tekanan kembali | 
Listrik | 
Operasi selenoid tunggal | 
Operasi selenoid ganda | 
Kombinasi | 
Selenoid ganda dan operasi pilot dengan tambahan manual | 

## Slide 13
Katup satu arah dan turunannya
Katup kontrol aliran
Katup check valve | 
Katup check valve dengan pegas | 
Katup balik fungsi “ATAU” | 
Katup dua tekanan fungsi “DAN” | 
Katup pembuang cepat | 
Katup kontrol aliran mampu diatur | 
Katup kontrol aliran satu arah | 

## Slide 14
Katup tekanan
Katup pengatur tekanan mampu diatur jenis non relief valve | 
Katup pengatur tekanan mampu diatur jenis relief (beban berlebih dilepaskan) | 
Katup saklar tekanan sumber luar | 
Katup saklar tekanan segaris | 
Katup saklar tekanan kombinasi | 

## Slide 15
Actuator linier
Silinder kerja tunggal | 
Silinder kerja ganda | 
Silinder kerja ganda dengan batang piston sisi ganda | 
Silinder kerja ganda dengan bantalan udara tetap dalam satu arah | 
Silinder kerja ganda dengan bantalan udara tunggal mampu diatur | 
Silinder kerja ganda dengan bantalan udara sisi ganda, mampu diatur | 

## Slide 16
Gerakan putar
Motor udara, putaran dalam satu arah kapasitas tetap | 
Motor udara, putaran dalam satu arah, kapasitas dapat diatur | 
Motor udara, putaran dalam dua arah, kapasitas bervariasi | 
Aktuator putar lintasan terbatas putaran dalam dua arah | 

## Slide 17
Simbol pelengkap
Saluran pembuangan | 
Saluran pembuangan dengan sambungan ulir | 
Peredam | 
Sambungan garis tetap | 
Sambungan silang (tak tersambung) | 
Alat ukur tekanan | 
Indikator visual | 

## Slide 18
Sistem pneumatik
Sistem pneumatik terdiri dari beberapa tingkatan yang mencerminkan perangkat keras dari aliran sinyal
Aliran sinyal

## Slide 19
Struktur sistem pneumatik
Tingkatan utama dari sistem pneumatik adalah:
  Catu daya (energy suppley)
  Elemen masukan (sensor)
  Elemen pengelola (prosesor)
  Elemen kerja (working elemen)

## Slide 20
Elemen pneumatik

## Slide 21
Diagram rangkaian dari elemen-elemen pneumatik